## Slide 1
시범 과제 분석
    분석 과제 서비스 구성
    분석 과제 정의
    분석 과제 결과

## Slide 2: 1.1 시스템 구성
클라이언트
웹 서버
분석서버
요청
API 요청
API 응답
Node?
순번 | 내용
서비스 | predictSlaveGCnt
 | predictSlaveGGap
 | predictSlaveGAll
 | predictGCnt
IP 주소:
응답

## Slide 3: 1.2 서버 요구사항
순번 | 내용 | 내용 | 예시
1 | 서버 | 리눅스 서버 | 테스트서버:
2 | 포트번호 | 80 | 
3 | 요청서비스 | predictSlaveGCnt | 거더개수 모델 작동
 |  | predictSlaveGGap | 거더간격 모델 작동
 |  | predictSlaveGAll | 거더개수,거더간격 모델 작동
 |  | predictGCnt | 폭원 데이터 입력 모델 작동
4 | 필요 파이썬 버전 | 3버전 이상 | 
5 | 필요 라이브러리 | pandas, sklearn, flask, pickle, itertools | python 3.11.4 scikit-learn 1.3.0 pickleshare 0.7.5 numpy 1.23.5 pandas 1.5.3
6 | 요청 파라미터 (json 타입) | 거더개수, 거더간격 | {“g_cnt”:”8”, “g_gap”:“2700”}
7 | 리턴 값 | 슬라브 두께 | {“result”:242}

## Slide 4: 1.3 주요 변수 범위
변수명 | 최소 | 최대 | 변동률(std) | 하한선 | 상한선
거더개수 (단위, 개수) | 1 | 16 | 3 | 1 | 20
거더간격 (단위, mm) | 1850 | 8200 | 1280 | 500 | 10000
폭원 (단위, mm) | 5900 | 45600 | 7300 | 1000 | 60000
바닥슬라브 (단위, mm) | 160 | 450 | 22 | 100 | 500

## Slide 5
시범 과제 분석
    분석 과제 서비스 구성
    분석 과제 정의
    분석 과제 결과

## Slide 6: 2.1 분석 과제 정의
III. 시범 과제 분석
2. 분석 과제 정의
분석 각 단계에ㅌㅌㅌㅌㅌ 분석할 항목을 설정하여 해당 항목에 대한 세부 내용이 파악되도록 함
번호 | - | 과제명 | 교량 데이터 분석
과제 목표 |  | 과거 교량 데이터 활용 공사 수치 데이터 등 가이드 값 받음 (예: 슬라브두께 예측) | 
문제 현황 |  | ‘- | 
생산기술연구원
(칼스데이터)
생산기술연구원
(가상발주데이터)
데이터
수급 기관
활용 데이터
정의
칼스 데이터 (공사정보)
가상발주 데이터 (업체 공사 프로젝트 자료)
데이터 병합 등 가공
분석 및
결과 도출
학습 데이터 셋 생성
칼스
데이터
가상발주
데이터
상관분석
모델링

## Slide 7: 2.1 분석 과제 정의
분석
대상
분석
목표
프로세스
대상 데이터: 교량 데이터 * 거더교: 단순교에 거더(보)를 수평방향으로 추가로 가설한 교량
슬라브 두께 예측을 위해 과거 공사 데이터 활용하여 예측
거더개수 예측을 위해 과거 공사 뎅터 활용하여 예측
Pain
Point
엔지니어는 설계 시 가이드 값 필요 (특히 주니어 엔지니어)
구조해석 시에도 참조 값 필요 (과한 재료비 소모 대비)

## Slide 8: 2.1.1 데이터 전처리
1. 입력 데이터
칼스 데이터 : 가상발주데이터, CALS
2. 참조 데이터
3. 로직
데이터 전처리 * 컬럼 이름 표준화 (특수문자, 맨앞에 숫자 대체 등)
* 바닥슬라브 데이터 “-” -> None 처리 후 null 제거
* 전체 컬럼 숫자형으로 변경 단 숫자가 아닌경우 문자형 유지
* 데이터 필터
거더교
가상발주
데이터
데이터 병합
가상발주데이터
최종
정제된 데이터
컬럼이름 표준화 (정규표현식 적용)
가
180건, 82
■ 데이터 전처리 (바닥 슬라브 기준)
각 컬럼별 null 처리 (바닥슬라브 두께 정상 데이터 추출)
CALS
데이터
CALS데이터
숫자형태로 변환 및 데이터 필터 (거더교)
69건, 69
355건, 82
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성

## Slide 9: 2.1.2 특성선정
1. 입력 데이터
최종 정제된 데이터 (143건)
2. 참조 데이터
3. 로직
상관분석 활용 상관계수 추출 및 히트맵 활용 시각화
■ 피어슨 방식 활용
활용 가능한 변수
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성

## Slide 10: 2.1. 전체 모델 구성
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성
전처리 절차 및 모델 생성
입력
데이터
데이터 전치리
(예: 컬럼정제, Null 처리)
< 상세 내역 >
칼스 데이터
모델
생성 절차
내부
1
[상관분석] * corr (피어슨)
정답지 컬럼 선정
정답지에 영향을 주는 컬럼 선정
2
훈련데이터, 테스트데이터 분리
3
5
예측
가상발주 데이터
1
데이터 전처리
4
모델선언
모델은 여러가지 모델 경합
(머신 / 딥러닝)
2
특성 선정
3
데이터 분리
4
모델 선언 및 훈련
5
예측

## Slide 11: 2.1.2 특성선정
■ 정답지(Label) 및 특성(Features) 정하기
상관관계 확인: 데이터프레임명.corr()
상관관계 분석:
- 두 변수 간 선형적 또는 비선형적 관계를
갖고 있는지 분석하는 방법 (피어슨 / 켄달 / 스피어만)
r값 | 관계
0.7 ~ 1.0 | 강학 양적 상관관계
0.3 ~ 0.7 | 뚜렷한 양적 상관관계
0.1 ~ 0.3 | 약한 양적 상관관계
-0.1 ~ 0.1 | 상관관계 거의 없음
-0.3 ~ -0.1 | 약한 음적 상관관계
-0.7 ~ -0.3 | 뚜렷한 음적 상관관계
-1.0 ~ -0.7 | 강한 음적 상관관계
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성
Label (슬래브두께)
Features (거더간격)
Features (거더개수)
강
한
관
계
약한관계
슬래브
강
한
관
계

## Slide 12: 2.1.2 특성선정
■ 상관분석 종류
r값 | 피어슨 (Pearson Linear Correlation Coefficient) | 스피어만 (Spearman Rank-order Correlation Coefficient) | 켄달 (Kendall Rank Correalation Coefficient)
수식 |  |  | 
특징 | 두 변수가 동시에 일정한 비율로 증가/감소 시 1에 가까워짐 | 일치하는 쌍들의 수가 많을 수록 1에 가까워짐 | 일치하는 쌍들의 수가 많을 수록 1에 가까워짐
사용처 | 일반적 사용 / 선형성 (변수가 직선에 잘 표현) | 단조성 (변수의 크기가 같이 이동) | 단조성 (변수의 크기가 같이 이동)
예 | 시간에 따라 가격할인율이 판매량에 미치는 영향 | 자바 , 데이터 분석 순위 점수 (정규푼포 벗어난경우) | 순위척도
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성

## Slide 13: 2.1.4 모델 선언 및 훈련
1. 입력 데이터
훈련데이터
2. 참조 데이터
3. 로직
모델 선언 및 훈련 * 머신러닝 모델 ( LR, DT, RF) * 딥러닝 모델 ( MLP)
LR: Linear Regression
DT: Decision Tree
RF: Random Forest
MLP: Multilayer Perceptron
데이터 분리
가
■ 모델 선언 및 훈련 (모델 경합)
머신러닝 모델
딥러닝 모델
모델 경합
모델 훈련 결과
훈련
데이터
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성

## Slide 14: 2.1.3 데이터 분리
1. 입력 데이터
최종 정제된 데이터 (168건)
2. 참조 데이터
3. 로직
데이터 분리 80% 20% 비율로 데이터 분리 * 거더개수 예측모델은 하이퍼 파라미터 튜닝에 의해 75% 25%로 분리
데이터 분리
■ 데이터 분리
최종
정제된 데이터
훈련
데이터
테스트
데이터
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성

## Slide 15: 2.1.5 모델 예측
1. 입력 데이터
훈련결과, 테스트
2. 참조 데이터
3. 로직
모델 선언 및 훈련 * 머신러닝 모델 ( LR, DT, RF) * 딥러닝 모델 ( MLP)
LR: Linear Regression
DT: Decision Tree
RF: Random Forest
MLP: Multilayer Perceptron
예측
가
■ 모델 예측
머신러닝 모델
딥러닝 모델
정확도 비교
모델 선정
훈련결과
(머신러닝)
훈련결과
(딥러닝)
테스트데이터
III. 시범 과제 분석
2. 분석 내용
2.1 전체 모델 구성

## Slide 16
시범 과제 분석
    분석 과제 서비스 구성
    분석 과제 정의
    분석 과제 결과

## Slide 17: 3.1 슬라브두께 상관분석 결과

## Slide 18: 3.1 슬라브두께 예측모델 결과
거더개수
거더간격
영향변수
머신러닝 모델
경합
예측
슬라브 두께
LR: Linear Regression
DT: Decision Tree
MLP: Multi-layer perceptron
RF: Random Forest
슬라브 두께 예측을 위한 다양한 모델 경합 후 모델 선정
(* 단 설명력이 가능한 예측모델 선정) / Decision Tree